DWJ—3F激电发送机

使 用 说 明 书

一 概述：

DWJ—3F激电发送机适用于时间域激发极化法作发送用,它可连续供给AB电极正向电流、断电、负向电流、断电,占空比为1:1的方波,供电周期8″—16″任选并备有外控档，可与微机激电仪配套使用，供电周期由微机激电仪控制。该发送机线路设计先进可靠，重量轻，体积小，功率大，而且工作电流范围宽，从mA级到最大5A，可适应不同测试需要。该发送机为适应汽油发电机整流供电。

二 主要技术指标：

- 发送周期共分三档：（1） 8秒 （2） 16秒 （3） 外控（接微机激电仪）。

- 供电电流表满度值 5A。

- 仪器内电源为6V、5AH免维护蓄电池,当电源电压低于红线时需充电(配备专用充电机)。

- 工作温度:－10℃~45℃。

- 最大供电功率2KW。

- 最大供电电压：900V（2A）。

- 最大供电电流：5A(400V 5A)。

三 发送机的操作：

- 在机内电源处于“开”的位置，向右拨动供电周期开关到电池档，表头应指在红线范围内，若小于红色区应及时充电。在机内电源处于“关”的位置，电源检查档将不起作用。

- 仪器的＋ －电源接线柱接电池或汽油发电机整流电源的＋ －端。

- 仪器的A B接线柱接A B电极。

- 周期选择开关放8秒或16秒，根据工区的需要，若与微机激电仪配合作激电测深，则用仪器所附专用电缆通过同步航空插头将发送机和微机激电仪连接，将供电周期开关打到“外控”即可 。

- 打开机内电源开关，将仪器高压开关打到开，并将供电开关打到供电位置，仪器即可正常工作，表针将按正向供电、断电、反向供电、断电的程序自动供电。

- 注意：每次开机前都要确保首先打开机内电源开关，再将仪器高压开关打到开。关机时先关高压开关，再关机内电源开关！

- 仪器面板上有二个指示灯，正常工作时工作灯亮，当输出电流过大时（大于5A），保护灯亮，这时需关机，等待一分钟后再开机，即可正常工作。

- 当用发电机整流电源供电时，工作完毕，待整流电源关机并放电电压降到30V以下时，再拆除供电线路，以防电击。

四 注意事项：

- 机器工作前仔细检查AB电极，以防短路或断路。前者烧仪器，后者仪器不工作。

- 供电电流最大为5A，在炎热的夏天，仪器不要阳光直射，应放在阴凉处，供电电流也不要太大。当仪器外壳较热时，应适当休息或减少供电电流或电压。

- 仪器内电池可工作10小时，当低压电源检查低于表头红色范围时，应及时充电。若仪器长期不用，每二个月要充8—10小时。在充电时，只要将仪器所附专用充电器的多芯插头插入仪器的充电插座，将充电器接220VAC即可，电池充足后将自动停充，一般充电10小时。