DZ-10A激电电源

使 用 说 明 书

（配汽油发电机用）

北 京 地 质 仪 器 厂

该电源是专为直流电法、激电及高密度电法配合汽油发电机使用的专用供电电源。其采用优质变压器及进口器件组装而成，具有噪音低，波纹系数小，电压选择范围宽的优点。

双发电机输入的主要技术指标为：

输入电压：50HZ，220V

输出直流电压：300V、350V、400V、500、700V、1000V、1200V

输出电流：  300V—1000V：10A

1200V：8A，

波纹系数：≤0.03

单发电机输入的主要技术指标为：

输入电压：50HZ，220V

输出直流电压：0V、50V、100V、200V、400V、700V、800V、

900V、1000V

输出电流：  50V—700V：10A

800V：8A，

900V、1000V：6A

波纹系数：≤0.03

使用方法：

将发电机A输入电源插头和发电机B输入电源插头分别插入二台发电机配电盘，启动发电机后，选择好所要使用的电压值，将输出电压选择开关打在该电压指示上（最高只能拨到红字的1200V档）。然后将电源开关打在“开”的位置。当有输出电压时，液晶将显示输出的电压。用电源直流输出接线柱连接到DJF—10A型激电发送机高压输入+、-接线柱上即可使用。

本电源也可以单发电机使用，只需将发电机A输入电源插头插入发电机配电盘即可，这时输出电压选择开关可拨到黑字的1000V档。用黑字的单发电机直流输出接线柱连接到DJF—10A型激电发送机高压输入+、-接线柱上即可使用。

如要改变使用电压时，需将电源开关打至“关”，再将输出电压选择开关打至所需电压，然后将电源开关打至“开”的位置。切记不要在电源开关“开”的情况下拨动输出电压选择开关，此时可能将输出电压选择开关因打火而烧坏。

发电机A输入是和二个保险座相连的，这二个保险座是相并联的，请更换保险丝时同时更换，以免在输出功率大时烧坏保险丝。

仪器在搬动时，因设备较重，请用两手把住二个提手同时提出，不要用一个提手，以免断裂。

该仪器是专为物探电法在野外配合汽油发电机使用而设计的升压整流电源，勿接市电使用，以防发生触电事故！